## Slide 1: Sujet de projet : réalisation d’une IP de traitement d’image sur cible Zynq7000 et affichage VGA

## Slide 2
Générateur de pattern vidéo
Filtre gaussien
Contrôleur VGA
FPGA
Sujet de projet : réalisation d’une IP de traitement d’image sur cible Zynq7000 et affichage VGA, étape intermédiaire

## Slide 3
Générateur de pattern vidéo
Contrôleur VGA
FPGA
Etape intermédiaire

## Slide 4
Transmission vidéo
Format de la donnée
1 signal de donnée par composante R, G et B
Correspondent à des niveaux d’intensité de rouge, vert et bleu
1 pixel

## Slide 5
Transmission vidéo
Balayage de l’écran
Parcourt progressif de l’image
Du coin en haut à gauche au coin en bas à droite
Premier pixel
Première colonne
Première ligne
Dernière colonne
Dernière ligne
Dernier pixel

## Slide 6
Transmission vidéo
Timing du VGA
Image visible
Image virtuelle
HSYNC
VSYNC
640
16
96
48
480
10
2
N pixels par 1s:
800*525*60= 25*10^6
Travaillons avec
un horloge de 25 MHz

## Slide 7
Phase 1 (Etape intermédiaire) d’étude de faisabilité et cadrage
-) Etudier les ressources en ligne afin de mettre en œuvre le système dans sa forme intermédiaire:
https://digilent.com/reference/programmable-logic/cora-z7/demos/pmod-vga
https://digilent.com/reference/pmod/pmodvga/start
Comment ça marche: VGA, Cora carte Z7, Pmod VGA
-) Architecture / synoptique système: 5 lignes et 5 colonnes (128*96 pixel/carre)
Analyse: code Vivado + testbench, on étudie:
VGA_driver
Clk_25 MHz
VGA_Red (4 bits)
VGA_Blue (4 bits)
VGA_Green (4 bits)
VGA_R_O (4 bits)
VGA_B (4 bits)
VGA_G_O (4 bits)
VGA_HS_O (1 bit)
VGA_VS_O (1 bit)
-) Les signaux vga_hs_o
VGA_HS_O = 0 si numéro de colonne dans le zone (640+16-1)
et (640+16+96-1),
VGA_HS_O =1 sinon
-) Les signaux vga_vs_o
vga_vs_o = 0 si numéro de ligne dans le zone (480+10-1) et (480+10+2-1),
vga_vs_o =1 sinon
-) Changement de couleur dans le sens horizontal et dans le sens vertical
Nous regardons VGA_R, VGA_B, VGA_G pour 2 lignes dans les zone differents:
Ligne 3 et ligne 177 par exemple
Pour la ligne 3 : La value de vga_r = vag_b = vga_g =« 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 »
pour la ligne 177: La value de vga_r = vag_b = vga_g =« 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 »

## Slide 8
Test
Implémentation de l’ILA, on s’attend
-) le signal VGA_HS_O change la value de 1 à 0 si le numéro de colonne de (640+16-1)
et de 0 à 1 si numéro de colonne de (640+16+96-1).
-) le signal VGA_VS_O change la value de 1 à 0 si le numéro de ligne de (480+10-1)
et de 0 à 1 si numéro de ligne de (480+10+2-1).
-) pour la ligne 3 : La value de vga_r = vag_b = vga_g =« 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 »
-) pour la ligne 177: La value de vga_r = vag_b = vga_g =« 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 »
En effet, ici nous regardons les signaux comme nous avons analysé pour l’étape simulation mais ils sont sur la carte Cora-Z7
-) Oscilloscope (vérifier les signaux analogiques)
Test avec l'oscilloscope n°1
Sur la broche hsync entre deux passages à l'état bas du signal il y a 32us.
Test avec l'oscilloscope n°2
Sur la broche vsync entre deux passages à l'état bas du signal il y a 16,8ms.
Test avec l'oscilloscope n°3
Entre deux états bas du signal hsync sur les broches red,green,blue présence d'un signal carré d'amplitude 0.7V et de fréquence
97,66kHz.

## Slide 9
Démonstration
Afficher l'image sur un écran ou plusieurs types d'écran selon nos conditions

## Slide 10
SN74ALVC245 un transceiver de bus, il permet de relier deux bus en adaptant les niveaux de tension et courant. Ainsi il permet de réaliser un pont entre deux bus qui opèrent avec des signaux différents.
Dans notre cas DIR est à l'état haut (3,3V), OE_ est à l'état bas (0V) ce qui le configure en liaison unidirectionel de A vers B.
Schématique de la carte pmod

## Slide 11
Conformement au schema logique

## Slide 12
Lorsque les 4 bits sont à l'état 1 la tension sur le cable vga est de 0,7V (674,1mV).
Pour des carreaux de 128 pixels dans le sens horizontal, nous aurons sur les broches r,v,b un signal carré d'amplitude 0.7V et de fréquence 97,66kHz entre deux passages à l'état bas du signal hsync.
Test avec l'oscilloscope
Test avec l'oscilloscope n°3
Entre deux états bas du signal hsync sur les broches red,green,blue présence d'un signal carré d'amplitude 0.7V et de fréquence
97,66kHz.
Conformement au schema logique

## Slide 13
Generateur_pattern
clk_wiz_0
Controleur_vga
clk_i
reset_i
clk_out1
clk_25_i
locked
h_cntr_reg
v_cntr_reg
Data_red, data_blue, data_green
reset_i
vga_hs_o
vga_vs_o
vga_r_o
vga_g_o
vga_b_o
reset_i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
4
4
Architecture de l'étape intermédiaire

## Slide 14
Résultat de la simulation de l'étape intermédiaire
Le signal de synchronisation horizontale, vga_hs_o, prend 0 entre le colonne 655 et 751
Signal de synchronisation horizontale

## Slide 15
Le signal de synchronisation horizontale, vga_hs_o, prend 0 entre le colonne 655 et 751
Résultat de la simulation de l'étape intermédiaire
Signal de synchronisation horizontale

## Slide 16
Résultat de la simulation de l'étape intermédiaire
Signal de synchronisation verticale
Le signal de synchronisation horizontale, vga_vs_o, prend 0 entre le colonne 489 et 491

## Slide 17
Résultat de la simulation de l'étape intermédiaire
Signal de synchronisation verticale
Le signal de synchronisation horizontale, vga_vs_o, prend 0 entre le colonne 489 et 490

## Slide 18
Résultat de la simulation de l'étape intermédiaire
Changement de couleur
Pour la ligne 3 : La value de vga_r = vag_b = vga_g =« 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 »

## Slide 19
Résultat de la simulation de l'étape intermédiaire
Changement de couleur
Pour la ligne 177 : La value de vga_r = vag_b = vga_g =« 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 » puis « 1111 » puis « 0000 »

## Slide 20
Résultat de l’ILA de l'étape intermédiaire
Signal de synchronisation horizontale

## Slide 21
Résultat de l’ILA de l'étape intermédiaire
Signal de synchronisation horizontale

## Slide 22
Résultat de l’ILA de l'étape intermédiaire
Signal de synchronisation verticale

## Slide 23
Résultat de l’ILA de l'étape intermédiaire
Signal de synchronisation verticale

## Slide 24
Résultat de l’ILA del'étape intermédiaire
Changement de couleur

## Slide 25
Résultat de l’ILA l'étape intermédiaire
Changement de couleur

## Slide 26
Résultat sur oscilloscope: l'étape intermédiaire
Test avec l'oscilloscope n°1
Sur la broche hsync entre deux passages à l'état bas du signal il y a 32us.

## Slide 27
Résultat sur oscilloscope: l'étape intermédiaire
Test avec l'oscilloscope n°2
Sur la broche vsync entre deux passages à l'état bas du signal il y a 16,8ms.

## Slide 28
Résultat sur oscilloscope: l'étape intermédiaire
Test avec l'oscilloscope n°3
Entre deux états bas du signal hsync sur la broche red présence d'un signal carré d'amplitude
0.4V et de fréquence 97,71kHz.
Signal red

## Slide 29
Résultat sur oscilloscope: l'étape intermédiaire
Signal green

## Slide 30
Les amplitudes des signaux red, green, blue sont de 0.4 volt au lieu de 0.7V.
Les tests n°1 et n°2 sont validés.
Le test n°3 est conforme sur la forme d'onde mais il y a des écarts avec les valeurs attendues.
Résultat sur oscilloscope: l'étape intermédiaire
Signal blue

## Slide 31
Démonstration de l'étape intermédiaire

## Slide 32
Générateur de pattern vidéo
Filtre gaussien
Contrôleur VGA
FPGA
Phase 2 d’étude de faisabilité et cadrage du system dans sa forme finale

## Slide 33
Analyse
Etap1 : Filtre unitaire
Attendre à trouver un chronogramme identique à celle-ci dans la phase 1.
Etape 2 : Filtre Gaussien
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
2 | 4 | 2
1 | 2 | 1
1/16
-) La fenêtre de Kernel 3x3 reste entièrement dans la zone blanche/noire :Le pixel prend la valeur correspondante 15 ou 3 après le filtrage.
-) La fenêtre n'est pas restée entièrement dans la zone blanche ou noire

## Slide 34
15 | 15 | 0
15 | 15 | 0
15 | 15 | 0
15 | 0 | 0
15 | 0 | 0
15 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
15 | 15 | 15
Case1: 15*(1+2+2+4+1+2)/16=11
Case 2:
15 *(1+2+1)/16=3
15 | 15 | 0
15 | 15 | 0
15 | 0 | 15
Case 3:
15 * (1+2+2+4+1)/16=9.
15 | 0 | 0
15 | 0 | 0
0 | 15 | 15
Case 4:
15 * (1+2+2+1)/16=5.
Case 5:
15 * (1+2+1)/16=3.
Analyse

## Slide 35
Generateur_pattern
Gaussian
Clk_25
reset
data
4
active
1
Shift_tab_3x3
Read_imag
Stream_on
data_in
8
In_data_valid
9 pxls
8
1
VGA_controleur
dout
4
Gaussian_data
gaussian_valid
1
8
S_enable
1
en
1
1
1
Clk_25
reset
1
1
en
1
Clk_25
reset
Clk_25
reset
1
1
1
1
Clk_25
reset
1
1
vga_hs_o
vga_r
1
1
4
4
4
vga_b
vga_g
vga_vs_o
Architecture de l'étape final

## Slide 36
Sliding window architecture

## Slide 37
Résultat de la simulation de l'étape final

## Slide 38
Résultat de la simulation de l'étape final

## Slide 39
Résultat de la simulation de l'étape final

## Slide 40
Résultat de la simulation de l'étape final

## Slide 41
Résultat de l’ILA de l'étape final

## Slide 42
Résultat de l’ILA de l'étape final

## Slide 43
Démonstration
Image avec le filtre unitaire
Image avec le filtre Gaussien

## Slide 44
Report BlackBoxes:
+------+-----------------+----------+
| |BlackBox name |Instances |
+------+-----------------+----------+
|1 |clk_wiz_0 | 1|
|2 |fifo_generator_0 | 2|
+------+-----------------+----------+
Report Cell Usage:
+------+------------------+------+
| |Cell |Count |
+------+------------------+------+
|1 |clk_wiz | 1|
|2 |fifo_generator | 1|
|3 |fifo_generator_0_ | 1|
|4 |CARRY4 | 106|
|5 |LUT1 | 32|
|6 |LUT2 | 378|
|7 |LUT3 | 48|
|8 |LUT4 | 7|
|9 |LUT5 | 8|
|10 |LUT6 | 16|
|11 |FDCE | 244|
|12 |FDRE | 59|
|13 |IBUF | 1|
|14 |OBUF | 14|
+------+------------------+------+